# Aquaworld-Biosystems MICRO-STEP  4/2 (i.e.)  vervaardigt uit  HDPE (Hoogrenderend IBA.).

2 recyclebare reservoirs bestaande uit:

1 st. Voorbezinkreservoir, met duikschot aan de afvoerzijde. Nuttig volume 1,5 m3.

1 st. Bioloog, belucht actiefslib-systeem voorzien van duikschot. Nuttig volume 1,0 m3 gecombineerd met:

1 st. Nabezinkreservoir, met duikschot aan de afvoerzijde. Nuttig volume 1,0 m3

1 st. Startpakket, bestaande uit compressor 250x200x200 mm., bacteriën.

### Specificatie reservoirs

Materiaal				: Polyethyleen

Aantal putten				: 2

Inhoud	 per put				: 1,5 en 2 m3,

Inhoud	 totaal				: 3,5 m3

Afmetingen per tank (LxBxH)		: 1880 x 720 x 1480 en 2020 x 880 x 1650 mm

Aansluitdiameter			: DN 100 (110 mm) volgens NEN-EN 12566-3

Diameter afdekking			:  Ø 600 mm

Aansluitdiepte				: variabel vanaf 230 mm b.o.b.

Compressor				: 220 V, 50Hz

Opgenomen vermogen			: 50 Watt

### Luchtcapaciteit				: 60 l/min

Stroomverbruik				: 220 kWh/jaar

Beluchtingschotels			: 1

Totaal gewicht installatie		: 120 kg

Gewicht zwaarste deel			: 92 kg.

Verkeersklasse				: A (15 kN), beloopbaar

Certificaat				: EUROPEES CERTIFICAAT volgens EN 12566-3

De maximale afstand tussen de compressor en de MICRO-STEP installatie mag ongeveer 20 meter bedragen. Is de afstand groter dan dient er een zwaardere compressor te worden toegepast.

Een versterkte luchtslang (diameter 16 mm inw., wanddikte  3,5 mm) dient vanaf de compressor door een opening in de schacht gelegd te worden. De compressor kan ook in de schacht geplaatst worden. Slangen met opgave van lengte kunt u bij de bestelling opgeven.

NB.  Regenwater mag niet door het MICRO-STEP®-systeem geleid worden.