# Aquaworld-Biosystems MICRO-STEP  6/3 (6 personen) vervaardigt uit  HDPE (Hoogrenderend IBA.).

3 recyclebare reservoirs bestaande uit:

1 st. Voorbezinkreservoir, met duikschot aan de afvoerzijde. Nuttig volume 1,5 m3.

1 st. Bioloog, belucht actiefslib-systeem voorzien van duikschot. Nuttig volume 1,5 m3

1 st. Nabezinkreservoir, met duikschot aan de afvoerzijde. Nuttig volume 1,5 m3

1 st. Startpakket, bestaande uit compressor type LA-60B afm. 300x200x200mm., Bacteriën: 2x 225 gram SXM en 1x 225 gram XS.

### Specificatie reservoirs

Materiaal				: Polyethyleen

Aantal putten				: 3

Inhoud	 per put				: 1,5 m3

Inhoud	 totaal				: 4,5 m3

Afmetingen per tank (LxBxH)		: 1880 x 720 x 1480 mm

Aansluitdiameter			: DN 110 volgens NEN-EN 12566-3

Diameter afdekking			: Ø 600 mm

Aansluitdiepte				: variabel vanaf 230 mm b.o.b.

Compressor				: 220 V, 50Hz

Opgenomen vermogen			: 60 Watt

### Luchtcapaciteit				: 60 l/min

Stroomverbruik				: 265 kWh/jaar

Beluchtingschotels			: 2

Totaal gewicht installatie		: 180 kg

Gewicht zwaarste deel			: 60 kg.

Verkeersklasse				: A (15 kN), beloopbaar

Certificaat				: EUROPEES CERTIFICAAT volgens EN 12566-3

De maximale afstand tussen de compressor en de MICRO-STEP installatie mag ongeveer 20 meter bedragen. Is de afstand groter dan dient er een zwaardere compressor te worden toegepast.

Een versterkte luchtslang (diameter 16 mm inw., wanddikte  3,5 mm) dient vanaf de compressor  door een opening in de schacht gelegd te worden. De compressor kan ook in de schacht geplaatst worden. Slangen met opgave van lengte kunt u bij de bestelling opgeven.

NB.  Regenwater mag niet door het MICRO-STEP®-systeem geleid worden.