Aquaworld-Biosystems regenwater gebruikssysteem, bestaande uit:

1 Stuk(s) Aquaworld-Biosystems type 35 R TWINBLOCK

Regenwatertank, inhoud 3500 liter,

Materiaal PE

In- en uitlaat DN 100 (110mm)

Afmetingen: L x B x H, 2350 x 2300 x 975 mm

Gewicht ca. 140 kg

Inclusief in hoogte verschuifbaar schachtsysteem met deksel

Voorzien van patroonfilter, 1 mm maaswijdte

EN

1 Stuk(s) Aquaworld-Biosystems type BOX 10

Volautomatische waterverzorgingsunit, omschakeling van regenwater op drinkwater in geval van langere perioden van droogte, automatisch vlottersysteem voor niveausignalering in de tank.

Met vrije uitloop volgens DIN.

Bedrijfszekere drieweg klep en terugslagklep.

Tussenreservoir voor suppletie van drinkwater.

Ontnemen van regenwater geschiedt door een meegeleverd vlottersysteem.

Inclusief slangen , kranen en bevestigingsmaterialen en nood overloopsifon.

Onderhoudsvrije elektronische regeling met manometer en reset knop.

Snelle montage (plug & play systeem)

Materiaal behuizing PE

Afmeting: 565 x 480 x 372 mm

Aansluiting regenwater 1’’

Aansluiting drinkwater ¾’’

Geïntegreerde meertraps zelf aanzuigende rvs centrifugaalpomp

Capaciteit 3,6 m3 per uur

Druk 3,8 bar

Bouwwijze IP54

Isolatieklasse F

230 Volt 50Hz

Ogenomen vermogen max. 0,66 kW

2900 t/min.

Grotere systemen op aanvraag.