Aquaworld-Biosystems Septic tank type DG 6  (IBA klasse 1), conform lozingenbesluiten, vervaardigt uit  recyclebaar HDPE, voorzien van controle c.q. reinigingsschachten, bestaande uit twee tanks van 3000 liter waarvan de tweede tank voorzien is van een scheidingsschot.

### Specificatie DG6

Materiaal				: Polyethyleen

Aantal putten				: 2

Inhoud	 per put				: 3.000 liter

Inhoud	 totaal				: 6.000 liter

Afmetingen per tank (LxBxH)		: 2630 x 880 x 1650 mm

Aansluitdiameter			: DN 100 volgens EU Norm 12566-1

Diameter afdekking			: 315 mm (optioneel Ø 600 mm mogelijk)

Aansluitdiepte				: variabel vanaf 230 tot 860 mm b.o.b.

Totaal gewicht				: 246 kg

Gewicht zwaarste deel			: 124 kg.

Verkeersklasse				: A (15 kN), beloopbaar

Keur					: Europees certificaat volgens EN 12566-1

DEZE SEPTICTANK IS OM TE BOUWEN NAAR EEN VOLWAARDIG IBA- SYSTEEM KLASSE II