Aquaworld-Biosystems Septic tank type ZG3  (IBA klasse 1), conform lozingenbesluiten, vervaardigt uit recyclebaar HDPE, voorzien van controle c.q. reinigingsschachten, bestaande uit 1 tank, voorzien van tussenschot.

### Specificatie ZG3:

Materiaal				: Polyethyleen

Aantal putten				: 1

Inhoud					: 3.000 liter (verdeling 1500/1500 ltr)

Afmetingen per tank (L x B x H)		: 2630 x 880 x 1650 mm

Aansluitdiameter			: DN 100 volgens EU Norm 12566-1

Diameter afdekking			: 315 mm (optioneel Ø 600 mm mogelijk)

Aansluitdiepte				: variabel vanaf 230 tot 860 mm b.o.b.

Totaal gewicht				: 124 kg

Verkeersklasse				: A (15 kN), beloopbaar

Keur					: Europees certificaat volgens EN 12566-1