# INBOUW- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN MICRO-STEP

ACTIEFSLIB- SYSTEEM IBA klasse 2

INHOUD:  1. Algemeen

2. Materiaalbeschrijving

3. Functiebeschrijving

4. Installatievoorschriften

5. Inbedrijfname

6. Functiecontrole

7. Slibafvoer

- Algemeen:

Het MICRO-STEP systeem is bedoeld voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Een eventuele combinatie met melkspoelwater is mogelijk wanneer de voorspoeling er niet bij op komt.

Overig afvalwater en regenwater mogen niet op dit systeem geloost worden.

Het MICRO-STEP systeem is ontworpen conform de Europese norm prEN-12566-3 en voldoet aan de eisen indien bij installatie en gebruik de voorschriften van de fabrikant nageleeft worden.

Overmatig gebruik van wasmiddelen en schuimbaden dient vermeden te worden.

Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Schudt nooit giftige of agressieve producten, medicijnen, olie, verfmiddelen etc. in de afvoer, aangezien deze producten de bacteriecultuur verstoren.

Bij verstoppingen verdient het de voorkeur deze mechanisch te verhelpen.

- Materiaalbeschrijving:

De toegepaste polyethyleen reservoirs (PE) zijn volkomen dicht aangezien deze uit een stuk worden gemaakt.

De reservoirs zijn 100% recyclebaar. De toe- en afvoer DN 110 zijn ingelast.

Ter hoogte van de toevoer bevindt zich boven op het reservoir een opening van DN 300 mm. ten behoeve van onderhouds/inspectiewerkzaamheden, welke middels op maat te maken schachten tot op maaiveldhoogte te brengen zijn. De afdekking is vast te zetten.

De septic-tank heeft een verval van 50mm. In de bioloog zijn afhankelijk van type een of twee schotelbeluchters aangebracht op de bodem. Dit reservoir is voorzien van een onderhouds/inspectieschacht van DN 600mm. Ook deze schacht kan men op maat maken.

Het startpakket bestaat uit een compressor 250x200x200mm. voor de zuurstofvoorziening naar de beluchters, bacteriën voor de opstart bestaande uit XM  en  SXM.

De MS4/2  bestaat uit 2 reservoirs een voorzuivering van 1500 liter en een gecombineerde nazuivering en biologische zuivering van 2 m3.

De MS4/3 bestaat uit 3 tanks van ieder 1500 liter

De MS8 bestaat uit drie gelijke reservoirs van 1,5 m3.

De MS16/20 bestaat uit drie gelijke reservoirs van 3 m3.

De MS 30 bestaat uit drie gelijke reservoirs van 4,5m3

De MS 50 bestaat uit drie gelijke reservoirs van 6m3 4 gelijke tanks van 3000 liter.

Bij 4 tanks bestaat het systeem uit 1 tank zonder schot (eerst plaatsen en 3 tanks met tussen schot.

De beluchter wordt geplaatst in de derde tank in het eerste compartiment hier van.

- Functiebeschrijving:

In het eerste reservoir zetten de grove bestanddelen zich af en het afvalwater wordt middels dosering van bacteriën voorbereid voor de biologische behandeling in het tweede reservoir.

In het tweede reservoir wordt het afvalwater door aerobe(zuurstofverbruikende) bacteriën gereinigt. De microfijn geperforeerde schotelbeluchters welke niet kunnen dichtslibben zijn op de bodem van dit reservoir aangebracht en zorgen voor de inbrenging van voldoende zuurstof.

De na bezinktank zorgt ervoor dat eventueel opgewerveld slib zich in deze ruimte afzet voordat het water via het T-stuk het systeem verlaat.

- Installatievoorschriften:

  - Een bestaande septictank wordt als voorzuivering benut en additioneel voorzien van de MICRO-STEP.

De toe te passen voorzuivering moet op dichtheid gecontroleerd worden. De grootte dient in overeenstemming te zijn met het aantal aan te sluiten personen. In deze voorzuivering dient afhankelijk van de grootte LIKEFIAN toegevoegd te worden, om het afvalwater voor te bereiden voor de biologische behandeling in de bioloog. De toevoerhoogte van de MICRO-STEP is aan te passen aan de afvoerhoogte van de voorzuiveringstank. De verbindingsleidingen dienen spanningsvrij te worden verwerkt.

  - Inbouw van een compleet MICRO-STEP systeem.

De inbouwplaats is zo te kiezen dat onderhoudsvoertuigen dicht genoeg bij het systeem kunnen komen.

Het systeem dient buiten verkeerszones gehouden te worden. Mocht dit toch niet anders kunnen dan dienen maatregelen genomen te worden om deze lasten niet op het systeem te laten komen.

Voor het inbouwen dienen de reservoirs en de inbouwdelen gecontroleerd te worden op evt. transportbeschadigingen.

De bouwput dient afhankelijk van de afvoerdiepte gemaakt te worden met inachtneming van de daarvoor geldende veiligheidsnormen. Bij een draagkrachtige ondergrond is een bed van ongeveer 200mm. verdicht grind, korrel ca. 3mm. voldoende. In andere gevallen dient er een betonplaat van ongeveer 150 mm. dikte, B25 gemaakt te worden. Via PVC-leidingen DN 110 worden de reservoirs met elkaar verbonden. De aan- en afvoer worden middels schuifmoffen spanningsvrij gemonteerd.

De reservoirs dienen met water gevuld te worden en laagsgewijs met stampbeton of grind (3 mm./ca. 200mm.dik) te worden aangevuld. De rest tot aan de bouwputwand kan met het uitgegraven zand worden aangevuld. Uiteraard dient dit verdicht te worden middels aanwateren. Niet met trilplaten werken. De afdekkingen van de diverse schachten dienen ongeveer 100mm. boven maaiveld uit te steken. Bij hoge grondwaterstanden dienen de tanks ingestort te worden in beton, tot aan de bovenzijde van de inkeping.

Indien de MICRO-STEP alleen in verkeersvrije zones wordt toegepast is de toepassing van polystyrol vulplaten voldoende. Op deze platen mag max. een laag aarde worden aangebracht van 300-400mm.

Bij toepassing van betonnen putranden of andere betonafdekkingen moeten deze vrijdragend aangebracht worden

De slang die op de uitgang van de compressor wordt aangebracht dient in de onderhoudsschacht te worden aangesloten op de daar aanwezige nippel. Via de in deze schacht aanwezige boring dient een  loze toevoerleiding naar de compressor toe gelegd te worden voor de luchtslang. De compressor dient voldoende lucht te kunnen aanzuigen. De compressor kan in de onderhoudsschacht worden aangebracht of in een andere ruimte worden ondergebracht. De stroomvoorziening dient door een vakbekwaam bedrijf te worden uitgevoerd.

Bij hoog grondwater mogen de reservoirs niet verder geledigt worden dan tot de hoogte van de grondwaterspiegel. Evt. dient er een drainage te worden toegepast. De afvoer dient opstuwzeker uit te monden.

Men dient te letten op een voldoende be- en ontluchting van het systeem. Schachten dienen op maat te worden afgekort. De veiligheidsafdekking dient vastgezet te worden met de meegeleverde passtiften.

Het MICRO-STEP systeem kan ook bovengronds (vorstvrij!) geplaatst worden (speciale uitvoering).

- Inbedrijfname:

Een week na inbedrijfname dient in het eerste reservoir XS opgelost in 10 liter warm water (Max. 45 Celsius) toegevoegd te worden. In de bioloog dient afhankelijk van de grootte van het systeem SXMR toegevoegd te worden.

Na inbedrijfname van de compressor kan het systeem met het reinigingsproces beginnen.

- Functiecontrole:

Voorzuivering:

Het zich in het reservoir te vormen drijflaag dient in regelmatige tussenposen (afh. van vuilvracht) verwijdert te worden. Deze drijflaag mag niet vast worden of verkorsten. Iedere 4 maanden dient bij systemen tot en met 4 personen 1 potje SXMR via de controleschacht of via de toevoer toegevoegt te worden. Bij systemen groter dan 4 personen dient dit iedere 3 maanden te geschieden.

MICRO-STEP bioloog:

De functie van de compressor is regelmatig te controleren. De beluchting dient intervalmatig met kleine luchtblaasjes te geschieden. Iedere 4 maanden dient bij systemen tot en met 4 personen 1potje SXMR via de controleschacht toegevoegt te worden. Bij grotere systemen dient dit iedere 3 maanden te geschieden.

- Slibafvoer:

Het MICRO-STEP systeem produceert zeer weinig restslib. Grondige reiniging hoeft maar eens in de 4-5 jaar plaats te vinden. De tanks niet helemaal ledigen maar ongeveer 30% gevuld laten. Lediging bij voorbaat uitvoeren bij een lage grond waterstand. Voor een snelle opstart, ongeveer 100mm. restslib in ieder reservoir achter laten. Na slibontname dient de MICRO-STEP zoals onder punt 5 beschreven is opnieuw in gebruik genomen te worden.